Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды

Администрации Томской области

Результат  работ I этапа по теме:

«Предпаводковое обследование водных объектов: рек Ушайка, М.киргизка, Черная, Томская область» в 2010 году

(Государственный контракт № 57 от 09 марта 2010 г.)

##### г. Томск, 2010 г.

# Введение

Гидрологические условия на территории Томской области характеризуются наличием продолжительного зимнего периода, в течение которого происходит накопление значительных объемов снега на водосборах. При увеличении температуры атмосферного воздуха весной происходит интенсивное таяние этого снега с последующим поступлением талых вод в речную сеть. Поскольку большинство рек текут в северном направлении, то практически ежегодно складывается ситуация, когда в южной части крупных водосборов речная сеть оказывается свободной от ледяного покрова и принимает большое количество талых снеговых вод, в то время как в северной части вследствие более низких температур воздуха еще на реках наблюдается ледостав. В результате возникают ледовые заторы и зажоры, особенно на поворотах, в сужениях русел, у островов, и формируется подпорный участок, что приводит к затоплению приречных территорий.

На фоне описанного выше сценария формирования природных наводнений может происходить усиление негативного воздействия вод за счет антропогенных факторов, например, вследствие сужения русел в результате строительства мостовых переходов, перераспределение стока между протоками в процессе русловой и пойменной добычи песчано-гравийного материала и т.д.

В целом же, независимо от причин, наводнения на реках Томской области наблюдаются практически ежегодно, что и обусловливает актуальность постоянных наблюдений на реках региона и контроля паводкоопасных ситуаций. С учетом этого в марте 2010 г. Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации Томской области было поручено провести ОАО «Томскгеомониторинг» предпаводковое обследование водных объектов - рек Ушайка, М.Киргизка, Черная, в соответствии с  государственным контрактом № 57 от 09.03.2010 г.

Предпаводковое обследование рек Ушайка, М.Киргизка, Черная на территории Томского района и г. Томска Томской области выполнено с учетом требований СП 33-101-2003 и СП-11-103-97. За период с 29.03.2010 по 0..04.2010 г. выполнено предпаводковое обследование водных объектов, с целью оценки их общего состояния, выявления сосредоточенных источников загрязнения, зон возможного затопления приречных территорий с оценкой имеющейся защиты населенных пунктов.

Основное назначение предпаводкового обследования - получение информации о готовности гидротехнических сооружений и объектов инженерной защиты к пропуску вод весеннего половодья, а также наличия сосредоточенных источников загрязнения в зонах возможного затопления. Структура информационной записки соответствует техническому заданию к государственному контракту № 57 от 09.03.2010 г. и отражает итоги I этапа исследований.

# 1. Краткие сведения о ходе выполнения, видах и объеме работ

В соответствии с техническим заданием к государственному контракту № 57 от 09.03.2010 г. специалистами ОАО "Томскгеомониторинг" на 1 этапе выполнены следующие виды работ:

- подготовка картографических материалов для обследования возможных зон затопления сбор;

- визуальное обследование исследуемых зон возможного затопления;

- cоставление отчетных материалов.

1.1. Подготовка картографических материалов для обследования возможных зон затопления

За отчетный период проведен сбор, обобщение и анализ имеющейся фондовой и архивной информации, включающей материалы о подверженности приречных территорий затоплению речными водами, поскольку этот фактор играет исключительно важную роль в формировании экологического состояния наземных и водных экосистем и условий поступления в реку загрязняющих веществ. Основные источники информации – фондовые материалы ОАО «Томскгеомониторинг», в том числе  отчеты по следующим темам:

- Послепаводковое обследование р. Черная Томской области (отчет по договору с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации Томской области  № П-94 к  от 19.10.2007 г);

- Предпаводковое и послепаводковое обследование водных объектов: рек Куендат, Коньга, Чузик, Андарма, Кенга, Парабель, Ушайка, М. Киргизка, Галка, Басандайка, Мингерь Томской области (отчет по государственному контракту с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации Томской области № 79-ДПР от 01.06.2009 г.);

- Мониторинг состояния ледового покрова на р. Томи в местах потенциального заторообразования (отчет по государственного контракта от 05.02.2010 № 70).

На основе имеющихся материалов были подготовлены картосхемы подверженности долин рек Ушайка, М.Киргизка, Черная затоплению паводковыми водами 1 и 10 %-й обеспеченности.

## 1.2. Визуальное обследование зон возможного затопления

В период обследования с 29.03.2010 по 0..04.2010 г. были выполнены следующие работы:

- обследование исследуемых зон затопления с выявлением видимых сосредоточенных источников загрязнения (свалок бытовых и строительных отходов, навозохранилищ, складов размываемых грунтов, мест выпуска сточных вод и других отходов) и объектов инфраструктуры;

- определение мест расположения источников загрязнения с определением их географических координат и привязкой к характерным объектам на местности;

-  инструментальное обследование ледовой обстановки в период ледостава;

- выявление максимальной глубины затопления жилых домов и инженерных сооружений;

- фотосъемка водных объектов и возможных зон затопления.

При проведении обследования использовались топографические карты с вынесенными границами зон затопления паводковыми водами 1% обеспеченности масштаба 1: 10 000 (г. Томск) и 1: 25 000 (Томский район).

## 1.3. Составление отчетных материалов

По результатам работ I этапа составлена информационная записка с комплектом картосхем. Составление картосхем осуществлялось в среде MapInfo 7.0, ArcMap 9.0 на основе цифровых карт М 1:10 000 - 1:25 000 для участков приречных территорий водных объектов и материалов дешифрирования космоснимков. Схемы включают в себя слои, на которых показаны зона затопления 1% обеспеченности, сосредоточенные источники загрязнения, водные объекты, населенные пункты, дороги.

## 1.4. Сведения об исполнителях, основных видах и объемах работ

Список специалистов, задействованных в предпаводковом обследовании водных объектов, представлен в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Перечень квалифицированных специалистов, задействованных в предпаводковом обследовании

| № | Фамилия, имя, отчество | Информация об образовании, повышении квалификации (№ сертификата) | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Иванчура Александр Львович | Высшее, ТПУ, инженер-геолог, А-1 №559964, Удостоверение о повышении квалификации «Инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений», 817-05 | Руководитель группы мониторинга опасных природных процессов |
| 2 | Матвеев Дмитрий Иванович | Высшее, ТГУ, гидролог | Гидролог I кат. |
| 3 | Савичева Ольга Геннадьевна | Высшее, ТГУ, почвовед, кандидат биологических наук | Почвовед |

Основные виды и объемы работ приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2.

Виды и объемы запланированных и выполненных работ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Запланировано | Выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полевые работы: |  |  |  |
| 1 | Визуальное наблюдение за техническим состоянием ограждающих дамб, водопропускных сооружений | объект | 3 | 3 |
| 2 | Определение состояния водоохранных зон и выявление сосредоточенных источников загрязнения | объект | 3 | 3 |
| 3 | Затраты транспорта при обследовании | м/см | 2,0 | 2,0 |
|  | Камеральные работы: |  |  |  |
| 4 | Подготовка картографических материалов | схема | 3 | 3 |
| 5 | Составление информационной записки по результатам предпаводкого обследования | записка | 1 | 1 |
| 6 | Составление актов обследования участков рек | акт | 3 | 3 |

# 2. Результаты обследования водных объектов

## 2.1. Предпаводковое обследование р. М.Киргизка

В период весеннего половодья на р. М. Киргизка опасные ледовые явления, как правило, не проявляются, лед разрушается на месте. На момент обследования (29.03.2010 г.) на р. М. Киргизка зимняя межень.

Практически на всем протяжении обследуемого участка реки устойчивый ледостав, высота снежного покрова 0,4 м, мощность льда – 0,25 – 0,35 м. В районе пешеходного моста  по ул. п. Киргизка незначительные промоины. Промоина протяженностью до 40 м сформировалась и в районе АЗС по ул. Мостовой. Причем на участках промоин ледовый покров расположен на 20 – 25 см выше уровня воды (рис. 2.20).

Рис. 2.20. Состояние ледового покрова на р. М.Киргизка в р-не ул. Мостовой (слева) 29.03.2010

и в р-не АЗС (справа) 30.03. 2010.

В зону возможного затопления при 1% обеспеченности уровня воды в р. М. Киргизка попадают жилые дома по ул. п. Киргизка №№ 51, 54, ул. Амурская № 1, ул. Мостовая №№ 1 – 13.

В процессе обследования, на участке пересечения долины р. М.Киргизка и газопровода (дамба), выявлена свалка бытовых и строительных отходов. Координаты свалки:  56032'52.0'' С.Ш., 84057'41.5'' В.Д. Объем свалки из-за снега определить не представляется возможным (рис. 2.21).

Рис. 2.21.Территория потенциального  затопления по ул. Мостовой (слева) 30.03. 2010

и свалка на участке газопровода (справа) 29.03.2010.

Граница зоны затопления при 1% обеспеченности уровня на р. М.Киргизка, в пределах г. Томска на участках негативного воздействия приведены на рис. 2.22.

По результатам обследований составлены соответствующие акты, которые 01.04.2010 г. переданы заказчику (вх. № 1631).

Рис. 2.22. Границы зоны возможного затопления при 1% обеспеченности уровня р. М.Киргизка

# Заключение

В результате работ I этапа, проведено предпаводковое обследование водных объектов: М.Киргизка.

Собрана и обобщена информация по зонам возможного затопления при 1% обеспеченности уровня исследуемых водных объектов, по ранее проведенным работам. Получены данные о состоянии ледового покрова и защитных сооружений на период обследования. Проведена адресная привязка жилых объектов попадающих в зоны затопления, а также сосредоточенных свалок бытовых и строительных отходов, выполнена их фотосъемка.

Составлены Акты предпаводкого обследования объектов: М.Киргизка (г. Томск). В процессе обследования рек в Томском районе задействовались представители Администраций сельских поселений, в пределах г. Томска – представители Управления охраны окружающей среды и природного комплекса Администрации г. Томска и Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.

# Литература

- Иванчура А.Л., Матвеев Д.И. и др. — Послепаводковое обследование р. Черная Томской области (отчет по договору с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации Томской области  № П-94 к  от 19.10.2007 г) - Томск: ОАО «Томскгеомониторинг», 2009. – 28 с.

- Матвеев Д.И., Иванчура А.Л. и др. - Предпаводковое и послепаводковое обследование водных объектов: рек Куендат, Коньга, Чузик, Андарма, Кенга, Парабель, Ушайка, М. Киргизка, Галка, Басандайка, Мингерь Томской области (отчет по государственному контракту с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации Томской области № 79-ДПР от 01.06.2009 г.) – Томск: ОАО «Томскгеомониторинг», 2009. – 116с.

- Савичев О.Г., Скугарев А.А., Иванчура А.Л., Паромов В.В. — Обследование водоохранной зоны р. Томи в г. Томске и Томском районе (отчет по государственному контракту № 05-70-349/1-43 от 01.04.2005 г.). – Томск: ОАО «Томскгеомониторинг», 2005. - 86 с.

- Матвеев Д.И., Иванчура А.Л., Глущенко Н.Г., Четвергов Д.Н. - Мониторинг состояния ледового покрова на р. Томи в местах потенциального заторообразования (отчет по II этапу государственного контракта № 70 от 05.02.2010). – Томск: ОАО «Томскгеомониторинг», 2010. - 50 с.