Администрация Томской области

ОГУ «Областной  комитет  охраны окружающей среды и природопользования»

Отдел Томская специализированная инспекция государственного экологического контроля и анализа

634041, г. Томск,  пр. Кирова, 14, тел/факс (3822) 56-36-57, тел. 56-36-59

Подразделение аналитического контроля в г. Колпашево

636460, Томская область, г. Колпашево, ул. Обская, 14, тел/факс (38254) 5-30-93

Аттестат аккредитации №  POCC RU. 0001.510342 действителен до 11 декабря 2014 г.

Результаты анализа  атмосферного воздуха на стационарном посту наблюдения

г. Колпашево, ул. Обская,14

июль 2010 г.

ПДК м.р. *-  предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества, максимально разовая

| Дата и время отбора | Определяемая характеристика | Концентрация (с), мг/м3 | ПДК м.р.,* мг/м3 | Превышение ПДКм.р., число раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.07.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | 0,36 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 0,92 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2,0 северо-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 20 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 751 |  |  |
| 02.07.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | 0,54 | 0,5 | 1,1 |
|  | Азота диоксид | 0,023 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,18 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2,2 северный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 19 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 754 |  |  |
| 05.07.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 1,8 южный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 22 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 747 |  |  |
| 06.07.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | 0,74 | 0,5 | 1,5 |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | 0,012 | 0,01 | 1,2 |
|  | Формальдегид | 0,012 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 1,5 западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 24 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 743 |  |  |

| Дата и время отбора | Определяемая характеристика | Концентрация (с), мг/м3 | ПДК м.р.,* мг/м3 | Превышение ПДКм.р., число раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07.07.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | 0,54 | 0,5 | 1,1 |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,61 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2,0 юго-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 18 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 744 |  |  |
| 08.07.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 1,8 юго-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 15 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 748 |  |  |
| 09.07.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 1,5 южный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 17 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 748 |  |  |
| 12.07.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | < 1,0 юго-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 17 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 746 |  |  |
| 13.07.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2,2 юго-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 16 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 745 |  |  |
| 14.07.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,05 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | 0,026 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,71 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 1,4 юго-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 28 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 749 |  |  |

| Дата и время отбора | Определяемая характеристика | Концентрация (с), мг/м3 | ПДК м.р.,* мг/м3 | Превышение ПДКм.р., число раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.07.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,04 | 0,2 |  |
|  | Фенол | 0,005 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 2,66 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | < 1,0 юго-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 30 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 752 |  |  |
| 16.07.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,032 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | <0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 2,18 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | < 1,0 юго-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 27 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 750 |  |  |
| 19.07.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | <0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2,5 северо-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 21 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 748 |  |  |
| 20.07.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 0,81 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2,0 северо-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 15 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 750 |  |  |
| 21.07.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,53 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2,4 западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 17 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 753 |  |  |
| 22.07.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | 0,005 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | 0,011 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 2,61 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | < 1,0 юго- западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 27 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 756 |  |  |

| Дата и время отбора | Определяемая характеристика | Концентрация (с), мг/м3 | ПДК м.р.,* мг/м3 | Превышение ПДКм.р., число раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.07.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | 0,46 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,023 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 0,82 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 1,2 юго-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 27 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 755 |  |  |
| 26.07.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,023 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | <0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2,5 северный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 18 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 751 |  |  |
| 27.07.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2,5 северный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 15 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 754 |  |  |
| 28.07.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | 0,35 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,14 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 2,65 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2,7 северный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 16 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 758 |  |  |
| 29.07.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | 0,015 | 0,01 | 1,5 |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,87 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 1,5 северо-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 20 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 761 |  |  |
| 30.07.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2,4 юго-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 20 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 755 |  |  |

| Определяемая характеристика | Концентрация среднемесячная, мг/м3 | НП, % | Степень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 14 | 2 (повышенное) |
| Азота диоксид | < 0,02 | 0 | 1 (низкое) |
| Фенол | < 0,004 | 9,1 | 2 (повышенное) |
| Формальдегид | < 0,01 | 0 | 1 (низкое) |
| Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | 0 | 1 (низкое) |
| Углерода оксид | 0,93 | 0 | 1 (низкое) |

Отбор проб на бенз(а)пирен  проводится  специалистами подразделения аналитического контроля  в г.Колпашево,  пробы  в герметичной упаковке отправляются   на  анализ в подразделение аналитического контроля  отдела Томская СИГЭКиА  г. Томск.