Администрация Томской области

ОГУ «Областной  комитет  охраны окружающей среды и природопользования»

Отдел Томская специализированная инспекция государственного экологического контроля и анализа

634041, г. Томск,  пр. Кирова, 14, тел/факс (3822) 56-36-57, тел. 56-36-59

Подразделение аналитического контроля в г. Колпашево

636460, Томская область, г. Колпашево, ул. Обская, 14, тел/факс (38254) 5-30-93

Аттестат аккредитации №  POCC RU. 0001.510342 действителен до 11 декабря 2014 г.

Результаты анализа  атмосферного воздуха на стационарном посту наблюдения

г. Колпашево, ул. Обская,14

ноябрь  2010 г.

ПДК м.р. *-  предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества, максимально разовая

| Дата и время отбора | Определяемая характеристика | Концентрация (с), мг/м3 | ПДК м.р.,* мг/м3 | Превышение ПДКм.р., число раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.11.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2,4 северо-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 2 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 760 |  |  |
| 02.11.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,046 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 1,5 юго-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 3 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 757 |  |  |
| 03.11.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 1,4 восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 5 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 749 |  |  |
| 08.11.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,021 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 4,1 юго-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 1 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 750 |  |  |

| Дата и время отбора | Определяемая характеристика | Концентрация (с), мг/м3 | ПДК м.р.,* мг/м3 | Превышение ПДКм.р., число раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.11.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,04 | 0,2 |  |
|  | Фенол | 0,005 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3,4 западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | - 2 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 759 |  |  |
| 10.11.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,021 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | < 1,0 северо-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | - 1 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 760 |  |  |
| 11.11.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,021 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | 0,50 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 1,9 северо-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | -10 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 769 |  |  |
| 12.11.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2,0 юго-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | -6 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 760 |  |  |
| 13.11.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | 0,57 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2,4 юго-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 0 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 753 |  |  |
| 15.11.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 4,3 юго-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 3 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 733 |  |  |

| Дата и время отбора | Определяемая характеристика | Концентрация (с), мг/м3 | ПДК м.р.,* мг/м3 | Превышение ПДКм.р., число раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.11.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | <0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | 0,51 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 1,7 южный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 1 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 740 |  |  |
| 17.11.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | 0,57 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 1,5 западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | - 4 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 751 |  |  |
| 18.11.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | 0,64 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3,2 северо-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | - 12 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 754 |  |  |
| 19.11.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | 0,57 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 1,7 юго-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | -3 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 754 |  |  |
| 22.11.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | 0,74 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2,0 юго-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | -19 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 758 |  |  |
| 23.11.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | 0,56 | - |  |
|  | Углерода оксид | <0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2,0 юго-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | -12 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 755 |  |  |

| Дата и время отбора | Определяемая характеристика | Концентрация (с), мг/м3 | ПДК м.р.,* мг/м3 | Превышение ПДКм.р., число раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.11.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | 0,60 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2,4 юго-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | -15 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 755 |  |  |
| 25.11.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | 0,53 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 1,5 северо-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | -19 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 756 |  |  |
| 26.11.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | 0,62 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 1,1 северо-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | -22 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 766 |  |  |
| 29.11.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | 1,51 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2,4 северо-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | -25 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 755 |  |  |
| 30.11.2010 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | 1,26 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3,1 северо-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | -20 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 747 |  |  |

| Определяемая характеристика | Концентрация среднемесячная, мг/м3 | НП, % | Степень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0 | 1 (низкое) |
| Азота диоксид | < 0,02 | 0 | 1 (низкое) |
| Фенол | < 0,004 | 0 | 1 (низкое) |
| Формальдегид | < 0,01 | 0 | 1 (низкое) |
| Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | 0 | 1 (низкое) |
| Углерода оксид | < 0,75 | 0 | 1 (низкое) |

Отбор проб на бенз(а)пирен  проводится  специалистами подразделения аналитического контроля  в г.Колпашево,  пробы  в герметичной упаковке отправляются   на  анализ в подразделение аналитического контроля  отдела Томская СИГЭКиА  г. Томск.