# ПОРЯДОК

проведения испытаний проб нефтепродуктов в рамках Государственного контракта № 138-ОГУ от 27.04.2010 г. на оказание услуг  по контролю  качества автомобильного топлива, реализуемого на АЗС Томской области

в период с 15.05.10г. по 30.11.10г.

( в количестве 66 проб)

1.1.Порядок отбора проб.

1.1.1. Пробы отбираются в металлические канистры из пистолета АЗС после оплаты 2-х литров топлива (бензина, дизельного топлива).

1.1.2. Еженедельно проводится отбор 4-7 проб произвольно по списку АЗС, представленному в контракте, не допуская отбора проб одной и той же АЗС чаще, чем 2 (два) раза за весь период оказания услуг.

1.1.3. Пробы доставляются в испытательную лабораторию, составляется Акт отбора проб с приложением копий чеков на оплату проб нефтепродуктов.

1.1.4. Пробы регистрируются в Журнале регистрации образцов ИЛ «Качество» ОИ, при этом каждой пробе присваивается шифр.

1.1.5. Шифрованная проба направляется на испытание по показателям, оговоренным в контракте.

# 1.2. Порядок проведения испытаний

1.2.1. Шифрованная проба делится на две равные части. Одна часть с указанием шифра и наименования нефтепродукта пломбируется и ставится на хранение на 2 месяца. Вторая часть с указанием шифра и наименованием нефтепродукта  поступает  на испытание по установленной программе под ответственность назначенного сотрудника испытательной лаборатории.

1.2.2. Испытание отобранных проб проводится в течение 5 рабочих дней в соответствии с требованиями Технического задания  и ГОСТ ами на методы испытания конкретных показателей, указанных в  Техническом задании.

1.2.3. После окончания испытаний и проверки правильности результатов испытаний выписывается Протокол испытаний на каждую пробу по установленной в аккредитованных лабораториях форме с указанием ГОСТов на методы испытаний и нормативных требований ГОСТов на  исследованные показатели нефтепродуктов. Протокол содержит адрес АЗС, Ф.И.О. руководителя АЗС, заключение о соответствии или несоответствии пробы ГОСТу на продукцию по проверенным показателям.

1.2.4. Протоколы с Заключением передаются Заказчику еженедельно, по окончании работ по контракту  Исполнителем составляется отчет по всем результатам испытаний установленной формы.

1.2.5. При получении отрицательных результатов один экземпляр протокола передается  в Томскую инспекцию СМТУ  Росстандарта.

2.ПРОГРАММА

Испытаний проб нефтепродуктов в рамках Государственного контракта   № 138-ОГУ от 27.04.2010 г

2.1 АВТОМОБИЛЬНЫЕ  БЕНЗИНЫ (ГОСТ 51105-97, ГОСТ Р 51866-2002)

| № п/п | Наименование показателей | ГОСТ на метод испытаний |
| --- | --- | --- |
| 1 | Испытание на медной пластине | ГОСТ 6321 |
| 2 | Определение фракционного состава | ГОСТ 2177 |
| 3 | Плотность при 20 град. С | ГОСТ Р 51069 |
| 4 | Октановое число (экспресс определение) | Экспресс анализатор |
| 5 | Массовая доля бензола | ГОСТ 29040 |
| 6 | Массовая концентрация свинца | ГОСТ 28828 |

2.2 ТОПЛИВО  ДИЗЕЛЬНОЕ (ГОСТ 305-82)

| № п/п | Наименование показателей | ГОСТ на метод испытаний |
| --- | --- | --- |
| 1 | Плотность при 20 град.С | ГОСТ 3900 |
| 2 | Определение фракционного состава | ГОСТ 2177 |
| 3 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356 |
| 4 | Массовая доля серы | ГОСТ 19121 или ГОСТ Р51947 |
| 5 | Вязкость кинематическая | ГОСТ 33 |
| 6 | Содержание механических примесей | ГОСТ 6370 |
| 7 | Содержание воды | ГОСТ 2477 |

2.3 ТОПЛИВО  ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО (ГОСТ Р 52368-2005)

| № п/п | Наименование показателей | ГОСТ на метод испытаний |
| --- | --- | --- |
| 1 | Плотность при 20 град.С | ГОСТ 3900 |
| 2 | Определение фракционного состава | ГОСТ 2177 |
| 3 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356 |
| 4 | Массовая доля серы | ГОСТ Р 51947 |
| 5 | Вязкость кинематическая | ГОСТ 33 |
| 6 | Предельная температура фильтруемости | ГОСТ 22254 |

# 3. ГРАФИК

Отбора проб и проведения испытаний нефтепродуктов в рамках Государственного контракта № 138-ОГУ от 27.04.2010г

| Период отбора проб и проведения испытаний | Место отбора проб | Количество АЗС |
| --- | --- | --- |
| 17-21 мая 2010 г | Томский район | 3 |
|  | Шегарский район | 4 |
| 21-28 мая 2010г | Колпашевский район | 2 |
|  | Парабельский район | 1 |
|  | Каргасокский район | 2 |
| 28 мая-4 июня 2010 г | Молчановский район | 2 |
|  | Кривошеинский район | 3 |
| Период отбора проб и проведения испытаний | Место отбора проб | Количество АЗС |
| 4 - 11 июня 2010 г | Кожевниковский район | 4 |
|  | Бакчарский район | 3 |
| 11-18 июня 2010 г | Первомайский район | 1 |
|  | Зырянский район | 2 |
|  | Верхнекетский район | 2 |
| 18 - 25июня 2010г | Молчановский район | 2 |
|  | Чаинский р-он | 2 |
| 18-22 октября 2010 г | Томский район | 3 |
|  | Шегарский район | 4 |
| 22-29 октября 2010 г | Колпашевский район | 2 |
|  | Парабельский район | 1 |
|  | Каргасокский район | 2 |
| 29 октября - 5 ноября 2010 г | Молчановский район | 2 |
|  | Кривошеинский район | 3 |
| Период отбора проб и проведения испытаний | Место отбора проб | Количество АЗС |
| 5-12 ноября 2010 г | Кожевниковский район | 4 |
|  | Бакчарский район | 3 |
| 12-19 ноября 2010 г | Первомайский район | 1 |
|  | Зырянский район | 2 |
|  | Верхнекетский район | 2 |
| 19-26 ноября 2010 г | Молчановский район | 2 |
|  | Чаинский район | 2 |

4 Анализ результатов.

Согласно Государственному контракту № 138-ОГУ от 27.04.2010г за период с 17.05.10 г. по 30.11.10 г. испытательной лабораторией «Качество» ФГУ «Томский ЦСМ» было проверено качество автомобильного топлива на 33  АЗС Томской области.

Всего было отобрано и испытано 66 проб бензина марки Нормаль-80,  марки Регуляр-92, марки Регуляр Евро-92, дизельного топлива.

# 4.1 Автомобильные бензины марки Нормаль-80

Автомобильные бензины  Нормаль - 80 проверяли  на соответствие

ГОСТ Р 51105-97 «Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный  бензин. ТУ». Всего было исследовано 28 проб автомобильных бензинов Нормаль-80. Из данных, представленных на основании результатов протоколов испытаний в таблице Приложения 1, следует, что все исследуемые пробы Нормаль-80 выдержали испытания и соответствуют требованиям ГОСТ Р 51105-97.

4.2 Автомобильные бензины марки Регуляр-92 и марки  Регуляр Евро-92.

Автомобильные бензины Регуляр-92 проверяли на соответствие

ГОСТ Р 51105-97 « Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный  бензин. ТУ», бензины Регуляр Евро-92 на соответствие ГОСТ Р 51866-2002 «Топлива моторные. Бензин неэтилированный. ТУ» (ЕН 228-99). Всего было испытано 22 пробы Регуляр-92 и Регуляр Евро-92. Из них 6 проб – бензин марки Регуляр Евро-92, 18 проб – бензин марки Регуляр-92. Из данных таблицы Приложения 2 следует, что только одна проба бензина Регуляр-92 (№26) не соответствует требованиям ГОСТ Р 51105-97 по октановому числу. И одна проба бензина Регуляр Евро-92 (№32) не соответствует ГОСТ Р 51866-2002 по октановому числу и плотности при 15°С.(Приложение 3).

# 4.3 Дизельное топливо.

Дизельное топливо проверяли на соответствие ГОСТ 305-82 «Топливо дизельное. ТУ» (Приложение 4), дизельное топливо  ЕВРО на соответствие ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2004) «Топливо дизельное ЕВРО. ТУ». Всего было отобрано и испытано 15 проб дизельного топлива. Из них 6 проб – топливо дизельное ЕВРО (Приложение 5). Было испытано 6 проб зимнего дизельного топлива, из них  две пробы (№10, №29) не соответствуют требованиям ГОСТ 305-82 по показателю: температура помутнения, не соответствуют требованиям ГОСТ 305-82 по температуре вспышки в закрытом тигле. Проба №32 не соответствует ГОСТ 305-82 по температуре вспышки в закрытом тигле. Одна проба дизельного топлива (№29) не соответствует ГОСТ 305-82 по показателю: температура застывания. Проба №7 дизельного топлива Евро не соответствует ГОСТ Р 52368-2005 по четырем показателям: массовой доле серы, плотности, температуре вспышки в закрытом тигле и по фракционному составу топлива при температуре 250°С. Проба дизельного топлива ЕВРО (№21) не соответствует ГОСТ Р 52368-2005  по массовой доле серы и температуре вспышки в закрытом тигле.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Бензины марки Нормаль-80 (ГОСТ Р 51105-97)

| № п/п | № прото-кола | № про-бы | Наименование АЗС | Испытание на медн. плас-тине | Конц. свинцаг/дм3 | Об. доля бензола | Окт. число исслед. метод. | Октан. число моторн. методом | Плотность при 20 ºС | Фракц. состав:% остаток в колбе | Фракц. состав: % остат.и потери | Фракц. состав: темпер. конца ки-пения | Фракц. состав: темп. начала кипен. | Фракц. состав: темп. перег. 10% | Фракц. состав: темп. перег. 50% | Фракц. состав: темп. перег 90% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нормативные данные | Выдерживает класс1 | Не более 0,010 г/дм3 | Не бол. 5% гост)1% (евр) | Не мен. 80,0 ед. | Не менее 76,0 ед. | (700-750) кг/м3 | Не более 2,0% | Не более 4,0% | Не выше 215 ºС | Не ниже 35ºС | Не выше 70 ºС | Не выше 115 ºС | Не выше 185 ºС |
| 1 | 434 | №2 | АЗС№19, ОАО «Томскнефтепро-дукт» ВНК , с.Мельниково, ул.Коммунистичес-кая, 103а | Выдер-живает | Менее 0,01 | 2,9 | 80,8 | 77,5 | 723,6 | 1,5 | 3,5 | 171,5 | 38,6 | 56,4 | 82,9 | 142,7 |
| 2 | 438 | №6 | АЗС ООО «Торговая группа «Сибирские дороги»,с.Турунтаево | Выдер-живает | Менее 0,01 | 2,1 | 83,5 | 77,5 | 725,6 | 1,2 | 3,0 | 193,0 | 38,1 | 58,6 | 92,6 | 162,0 |
| 3 | 439 | №7 | АЗС№57, ООО «МИГ», с.Ягодное | Выдер-живает | Менее 0,01 | 3,2 | 83,3 | 77,1 | 721,6 | 1,1 | 3,5 | 189,4 | 37,5 | 52,4 | 84,4 | 150,9 |
| 4 | 452 | №9 | АЗС №5 ООО «СеверНефтеПродукт с.Каргасок, ул.Центральная, 60 | Выдер-живает | Менее 0,01 | 3,0 | 80,9 | 77,7 | 719,6 | 1,0 | 3,0 | 188,5 | 36,3 | 52,8 | 82,7 | 144,9 |
| 5 | 469 | №14 | АЗС№14 ОАО «Томскнефтепродукт ВНК с.Кривошеино ул.Заводская,8а | Выдер-живает | Менее 0,01 | 0,6 | 84,5 | 75,9 | 719,5 | 1,0 | 3,5 | 172,5 | 35,6 | 54,4 | 102,5 | 149,5 |
| 6 | 471 | №17 | АЗС-«ГАРАНТ», трасса Томск-Молчаново, с.Жарковка | Выдер-живает | Менее 0,01 | 2,5 | 80,4 | 76,3 | 737,4 | 1,3 | 2,0 | 179,4 | 42,6 | 64,6 | 93,7 | 145,8 |
| 7 | 478 | №19 | АЗС №13 ОАО «Томскнефтепродукт ВНК» с.Кожевниково, ул.Ленина,56Б | Выдер-живает | Менее 0,01 | 2,3 | 85,8 | 80,2 | 734,0 | 1,4 | 3,8 | 186,7 | 38,0 | 54,5 | 94,9 | 155,6 |

Продолжение таблицы

| № п/п | № прото-кола | № про-бы | Наименование АЗС | Испытание на медн. плас-тине | Конц. свинцаг/дм3 | Об. доля бензола | Окт. число исслед. метод. | Октан. число моторн. методом | Плотность при 20 ºС | Фракц. состав:% остаток в колбе | Фракц. состав: % остат.и потери | Фракц. состав: темпер. конца ки-пения | Фракц. состав: темп. начала кипен. | Фракц. состав: темп. перег. 10% | Фракц. состав: темп. перег. 50% | Фракц. состав: темп. перег 90% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нормативные данные | Выдерживает класс1 | Не более 0,010 г/дм3 | Не бол. 5% гост)1% (евр) | Не мен. 80,0 ед. | Не менее 76,0 ед. | (700-750) кг/м3 | Не более 2,0% | Не более 4,0% | Не выше 215 ºС | Не ниже 35ºС | Не выше 70 ºС | Не выше 115 ºС | Не выше 185 ºС |
| 8 | 480 | №21 | АЗС «Покровская» с.Ново-Покровка трасса Томск-Кожевниково | Выдер-живает | Менее 0,01 | 2,1 | 82,7 | 77,9 | 730,3 | 1,0 | 3,0 | 194,7 | 39,7 | 59,7 | 88,8 | 160,7 |
| 9 | 481 | №22 | АЗС-31 ОАО «Томскнефтепродукт ВНК» с.Парбиг,ул.Новоси-бирская,27 | Выдер-живает | Менее 0,01 | 2,9 | 81,3 | 78,1 | 720,5 | 1,0 | 3,0 | 186,8 | 36,5 | 45,6 | 78,8 | 146,7 |
| 10 | 483 | №24 | АЗС Завалюев В.П. с.Бакчар, пер.Трактовый,3 | Выдер-живает | Менее 0,01 | 2,3 | 87,1 | 79,6 | 721,6 | 1,0 | 3,0 | 179,80 | 37,5 | 55,4 | 100,4 | 151,3 |
| 11 | 495 | №25 | АЗС ООО «МИГ» п.Комсомольск, ул.Причулымская,54 | Выдер-живает | Менее 0,01 | 2,8 | 80,2 | 77,4 | 719,3 | 1,5 | 3,5 | 187,6 | 39,4 | 54,2 | 81,8 | 146,7 |
| 12 | 497 | №27 | АЗС №11 ОАО «Томскнефтепродукт ВНК» с.Зырянское, ул.Калинина,86 | Выдер-живает | Менее 0,01 | 2,5 | 86,5 | 79,9 | 731,3 | 1,4 | 3,0 | 196,6 | 41,4 | 60,4 | 94,4 | 164,5 |
| 13 | 498 | №28 | АЗС №11 ООО «СеверНефтеПродукт п.Белый Яр ул.Гагарина, 163 | Выдер-живает | Менее 0,01 | 2,5 | 81,9 | 78,3 | 736,3 | 1,2 | 2,0 | 195,1 | 44,1 | 59,4 | 94,4 | 157,0 |
| 14 | 525 | №31 | АЗС №48 ОАО «Томскнефтепродукт ВНК» с.Тунгусово | Выдер-живает | Менее 0,01 | 2,1 | 81,4 | 78,1 | 724,8 | 1,8 | 3,0 | 180,8 | 38,5 | 55,8 | 84,6 | 148,7 |
| 15 | 774 | №1 | АЗС ООО «Парабельнефтепро-дукты-ТД» Шегарский тр-т,16км | Выдер-живает | Менее 0,01 | 3,2 | 81,8 | 78,3 | 718,3 | 1,2 | 2,5 | 201,5 | 37,8 | 51,3 | 81,4 | 168,7 |
| 16 | 776 | №3 | АЗС №15 ОАО «Томскнефтепродукт ВНК» | Выдер-живает | Менее 0,01 | 2,8 | 83,7 | 79,5 | 727,3 | 1,1 | 3,0 | 187,3 | 41,2 | 59,5 | 86,2 | 151,3 |
| 17 | 778 | №5 | АЗС №1 ООО «Шегарскнефтепро-дукт» 980м на юго-запад с.Нащеково | Выдер-живает | Менее 0,01 | 3,5 | 82,5 | 78,5 | 728,8 | 1,2 | 3,0 | 188,3 | 36,4 | 59,8 | 86,2 | 152,3 |
| 18 | 793 | №6 | АЗС «Гарант» трасса Томск-Молчаново с.Жарковка | Выдер-живает | Менее 0,01 | 3,2 | 85,3 | 80,3 | 720,4 | 1,9 | 3,3 | 171,3 | 35,5 | 59,5 | 96,8 | 147,3 |

Продолжение таблицы

| № п/п | № прото-кола | № про-бы | Наименование АЗС | Испытание на медн. плас-тине | Конц. свинцаг/дм3 | Об. доля бензола | Окт. число исслед. метод. | Октан. число моторн. методом | Плотность при 20 ºС | Фракц. состав:% остаток в колбе | Фракц. состав: % остат.и потери | Фракц. состав: темпер. конца ки-пения | Фракц. состав: темп. начала кипен. | Фракц. состав: темп. перег. 10% | Фракц. состав: темп. перег. 50% | Фракц. состав: темп. перег 90% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нормативные данные | Выдерживает класс1 | Не более 0,010 г/дм3 | Не бол. 5% гост)1% (евр) | Не мен. 80,0 ед. | Не менее 76,0 ед. | (700-750) кг/м3 | Не более 2,0% | Не более 4,0% | Не выше 215 ºС | Не ниже 35ºС | Не выше 70 ºС | Не выше 115 ºС | Не выше 185 ºС |
| 19 | 795 | №8 | АЗС №14 ОАО «ТомскнефтепродуктВНК» с.Кривошеино ул.Заводская,8-а | Выдер-живает | Менее 0,01 | 1,7 | 84,1 | 79,6 | 727,4 | 1,6 | 3,5 | 180,3 | 40,2 | 60,0 | 88,5 | 154,6 |
| 20 | 791 | №11 | АЗС №23 ОАО «ТомскнефтепродуктВНК» с.Тунгусово | Выдер-живает | Менее 0,01 | 2,8 | 82,0 | 78,4 | 721,4 | 1,4 | 3,0 | 181,3 | 36,5 | 56,5 | 83,3 | 152,3 |
| 21 | 817 | № 13 | АЗС ИП Морхинин М.А. перекресток Кожевниково-Томск-Ювала | Выдер-живает | Менее 0,01 | 3,9 | 84,5 | 79,5 | 727,4 | 1,0 | 3,0 | 191,7 | 36,5 | 56,8 | 87,0 | 147,1 |
| 22 | 819 | №15 | АЗС №13 ОАО «ТомскнефтепродуктВНК» с.Кожевниково ул.Ленина,56Б | Выдер-живает | Менее 0,01 | 4,0 | 82,5 | 78,5 | 723,9 | 1,0 | 3,5 | 190,7 | 36,5 | 55,5 | 82,7 | 145,3 |
| 23 | 823 | №17 | АЗС №27 ОАО «Томскнефтепродукт ВНК» п.Белый Яр ул.Вокзальная | Выдер-живает | Менее 0,01 | 3,7 | 84,1 | 79,5 | 726,4 | 1,0 | 3,0 | 190,3 | 35,7 | 54,1 | 84,9 | 147,1 |
| 24 | 826 | №20 | АЗС №5 ООО «СеверНефтеПродукт с.Каргасок, ул.Центральная,60 | Выдер-живает | Менее 0,01 | 0,6 | 85,2 | 79,5 | 717,0 | 1,0 | 3,0 | 185,2 | 35,4 | 59,5 | 95,1 | 142,9 |
| 25 | 845 | №24 | АЗС №17 ОАО «Томскнефтепродукт ВНК» с.Подгорное | Выдер-живает | Менее 0,01 | 2,3 | 80,0 | 76,8 | 714,0 | 1,2 | 4,0 | 182,8 | 35,5 | 47,9 | 75,8 | 138,5 |
| 26 | 846 | №25 | АЗС ООО «ТНФ-Трейд» с.Подгорное ул.Трактовая,80 | Выдер-живает | Менее 0,01 | 2,8 | 82,3 | 78,6 | 724,0 | 2,0 | 4,0 | 182,9 | 36,6 | 53,0 | 84,4 | 128,4 |
| 27 | 847 | №26 | АЗС №31 ОАО «ТомскнефтепродуктВНК» с.Парбиг, ул.Новосибирская,27 | Выдер-живает | Менее 0,01 | 1,8 | 80,7 | 77,7 | 717,5 | 1,1 | 3,0 | 186,9 | 35,4 | 56,9 | 81,0 | 147,9 |
| 28 | 869 | №31 | АЗС №11 ОАО «Томскнефтепродукт ВНК» с.Зырянское ул.Калинина,88 | Выдер-живает | Менее 0,01 | 3,7 | 80,0 | 76,6 | 713,6 | 1,2 | 3,0 | 181,3 | 33,2 | 50,5 | 78,5 | 147,3 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Бензины марки Регуляр-92 (ГОСТ Р 51105-97)

| № п/п | № протокола | № про бы | Наименование АЗС | Испытание на медной пласти-не | Конц. свинца, г/дм3 | Об. доля бензола | Окт число исслед. методом | Октан. число моторн. методом | Плот-ность при 20 ºС | Фр. сост, % остатка в колбе | Фр. сост. % ост и потерь | Фракц. состав: темпер. конца кипения | Фракц. состав: темп. начала кипения | Фракц. состав: темпер. перегонк 10% | Фракц. состав: темпер. перег. 50% | Фракц. состав: темпер. перег. 90% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норматив-ные данные | Выдерживает класс 1 | Не более 0,010 г/дм3 | Не более 5% (ГОСТ) 1% (ЕВР) | Не менее 92,0 ед. | Не менее 83,0 ед. | (725,0-780,0) кг/м3 | Не более 2,0% | Не более 4,0% | Не выше 215 ºС | Не ниже 35ºС | Не выше 70 ºС | Не выше 115 ºС | Не выше 185 ºС |
| 1 | 436 | №4 | АЗС-15, ОАО «Томскнефте-продукт» ВНК, с.Победа | Выдер-живает | Менее 0,01 | 1,8 | 94,5 | 84,6 | 756,5 | 2,0 | 3,5 | 192,5 | 42,3 | 66,8 | 111,7 | 171,5 |
| 2 | 437 | №5 | АЗС ООО «Лаки-Стар», п.Нелюбино | Выдер-живает | Менее 0,01 | 1,1 | 94,5 | 84,5 | 759,5 | 1,2 | 2,0 | 171,5 | 38,3 | 67,1 | 106,7 | 143,7 |
| 3 | 453 | №10 | АЗС ООО «СеверНефте-Продукт», с.Каргасок, ул.Проезжая,40 | Выдер-живает | Менее 0,01 | 1,4 | 94,1 | 84,5 | 758,1 | 1,1 | 3,0 | 197,5 | 36,3 | 55,4 | 106,7 | 165,5 |
| 4 | 454 | №11 | АЗС №1 ООО «СеверНефте Продукт» п.Тогур, пер.Клубный | Выдер-живает | Менее 0,01 | 1,1 | 92,0 | 83,2 | 742,7 | 1,2 | 3,5 | 194,6 | 35,4 | 43,7 | 96,1 | 157,7 |
| 5 | 468 | №14 | АЗС «Нефтепродукт -М» с.Молчаново ул.Промышлен-ная,30 | Выдер-живает | Менее 0,01 | 1,7 | 94,1 | 84,5 | 752,4 | 1,8 | 3,5 | 194,5 | 38,4 | 59,6 | 110,4 | 171,5 |
| 6 | 470 | №16 | АЗС №10 ОАО«Томск-нефтепродукт ВНК с.Володино | Выдер-живает | Менее 0,01 | 1,9 | 93,9 | 84,0 | 756,2 | 1,3 | 3,0 | 202,5 | 41,4 | 64,6 | 113,4 | 170,5 |

Продолжение таблицы

| № п/п | № протокола | № про бы | Наименование АЗС | Испытание на медной пласти-не | Конц. свинца, г/дм3 | Об. доля бензола | Окт число исслед. методом | Октан. число моторн. методом | Плот-ность при 20 ºС | Фр. сост, % остатка в колбе | Фр. сост. % ост и потерь | Фракц. состав: темпер. конца кипения | Фракц. состав: темп. начала кипения | Фракц. состав: темпер. перегонк 10% | Фракц. состав: темпер. перег. 50% | Фракц. состав: темпер. перег. 90% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норматив-ные данные | Выдерживает класс 1 | Не более 0,010 г/дм3 | Не более 5% (ГОСТ) 1% (ЕВР) | Не менее 92,0 ед. | Не менее 83,0 ед. | (725,0-780,0) кг/м3 | Не более 2,0% | Не более 4,0% | Не выше 215 ºС | Не ниже 35ºС | Не выше 70 ºС | Не выше 115 ºС | Не выше 185 ºС |
| 7 | 479 | №20 | ОГУП (АЗС) Кожевников-ское ДРСУ с.Кожевниково | Выдер-живает | Менее 0,01 | 1,2 | 92,6 | 84,1 | 745,8 | 2,0 | 4,0 | 196,7 | 35,5 | 48,5 | 98,1 | 162,7 |
| 8 | 482 | №23 | АЗС №62,ОАО «Томскнефте-продукт»ВНК с.Бакчар Нефтебаза,3 | Выдер-живает | Менее 0,01 | 1,8 | 95,5 | 86,2 | 760,0 | 1,2 | 2,5 | 195,8 | 37,5 | 65,6 | 110,9 | 164,7 |
| 9 | 496 | №26 | АЗС «Люкс-Ойл» ИП Кореньков Е.И. с.Зырянское | Выдер-живает | Менее 0,01 | 3,1 | 82,1 | 77,5 | 728,3 | 1,8 | 3,0 | 203,1 | 38,6 | 54,1 | 99,4 | 173,5 |
| 10 | 499 | №29 | АЗС №27 ОАО «Томск-нефтепродукт ВНК» п.Белый Яр ул.Вокзальная | Выдер-живает | Менее 0,01 | 2,2 | 94,0 | 84,6 | 762,2 | 1,1 | 2,0 | 199,1 | 38,1 | 65,4 | 114,7 | 164,5 |
| 11 | 524 | №30 | АЗС №33 ОАО «Томск-нефтепродукт ВНК» трасса Томск-Ново-Коломино | Выдер-живает | Менее 0,01 | 3,2 | 94,9 | 85,8 | 760,5 | 1,1 | 2,5 | 205,2 | 37,8 | 60,8 | 114,5 | 170,1 |
| 12 | 527 | №33 | АЗС №17 ОАО «Томск-нефтепродукт ВНК» с.Подгорное | Выдер-живает | Менее 0,01 | 2,9 | 94,5 | 84,5 | 757,1 | 1,3 | 3,0 | 203,8 | 40,0 | 64,3 | 113,6 | 174,8 |
| 13 | 777 | №4 | АЗС №19 ОАО «Томск-нефтепродукт ВНК» с.Мельниково ул.Коммунистическая, | Выдер-живает | Менее 0,01 | 0,9 | 93,5 | 84,5 | 750,1 | 1,2 | 2,5 | 194,3 | 38,2 | 53,9 | 104,5 | 162,3 |
| 14 | 822 | №16 | АЗС №11 ООО «СеверНефте-Продукт», п.Белый Яр ул.Гагарина | Выдер-живает | Менее 0,01 | 0,9 | 93,2 | 84,4 | 749,3 | 1,0 | 3,0 | 199,3 | 37,2 | 53,3 | 99,1 | 159,1 |
| 15 | 824 | №18 | АЗС №2 ООО «СеверНефте-Продукт», г.Колпашево, ул.Толстого | Выдер-живает | Менее 0,01 | 0,9 | 93,4 | 84,4 | 748,4 | 1,3 | 2,5 | 198,2 | 36,1 | 55,9 | 97,9 | 161,2 |
| 16 | 828 | №22 | АЗС ООО «Парабель-НефтеПро- дукт» д.Бугры, ул.Таежная | Выдер-живает | Менее 0,01 | 0,6 | 95,4 | 85,3 | 743,9 | 1,0 | 3,0 | 182,2 | 35,1 | 50,6 | 101,2 | 147,1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Бензины марки Регуляр ЕВРО-92 (ГОСТ Р 51866-2002)

| № п/п | № про-токо-ла | № про бы | Наименование АЗС | Испыта-ние на медной пластине | Концентр. свинца, г/дм3 | Объемнаядоля бензола,% | Октан. число исслед. мет-дом ед. | Октан. число моторн. мет-дом ед. | Плотность при 15 ºС | Фр.сост,% остатка в колбе (по объему) | Фр. сост. об.доля испар.бензина,%, при темп. 70°С | Фр. сост. об.доля испар.бензина,%, при темп. 100°С | Фр.состав об.доля испар.бензина,% при темп. 150°С | Фракц. состав: конец кипения, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норматив-ные данные | Выдержи-вает класс 1 | Не более 0,010 г/дм3 | Не более 5% | Не менее 92,0 ед. | Не менее 83,0 ед. | (720,0-775,0) кг/м3 | Не более 2,0% | (22,0-50,0) ºС | (46,0-71,0)ºС | Не менее 75ºС | Не выше 210ºС |
| 1 | 775 | №2 | АЗС ООО «Лаки-Стар» п.Нелюбино | Выдержи-вает | Менее 0,01 | 0,9 | 95,0 | 85,0 | 743,7 | 1,1 | 26,0 | 48,0 | 89,0 | 178,3 |
| 2 | 816 | №12 | АЗС «Покровская» с.Ново-Покровка | Выдержи-вает | Менее 0,01 | 0,7 | 95,3 | 85,1 | 745,2 | 1,4 | 23,0 | 55,0 | 91,0 | 178,3 |
| 3 | 844 | №23 | АЗС №33 ОАО «Томск-нефтепродукт ВНК» трасса Томск-Ново-Коломино | Выдержи-вает | Менее 0,01 | 0,9 | 93,2 | 84,4 | 748,1 | 1,3 | 28,0 | 50,5 | 84,0 | 190,8 |
| 4 | 848 | №27 | АЗС ИП ЗавалюевВ.П. п.Бакчар ул.Трактовая | Выдержи-вает | Менее 0,01 | 0,6 | 94,4 | 84,4 | 742,9 | 0,9 | 22,0 | 51,0 | 91,5 | 180,9 |
| 5 | 868 | №30 | АЗС ООО «МИГ» с.Ягодное | Выдержи-вает | Менее 0,01 | 0,9 | 92,6 | 84,2 | 748,0 | 1,3 | 24,0 | 49,5 | 83,0 | 192,3 |
| 6 | 870 | №32 | АЗС «Люкс-Ойл» ИП КореньковЕИ с.Зырянское | Выдержи-вает | Менее 0,01 | 0,7 | 81,1 | 77,9 | 718,1 | 1,8 | 32,0 | 59,0 | 87,0 | 185,5 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Дизельное топливо (ГОСТ 305-82)

| № п/п | № протокола | № пробы | Наименование АЗС | Кинем. вязкость при +20ºС, мм2/с | Массовая доля серы | Плотность при 20 ºС | Температура вспышки в закр. тигле | Фракц.состав: температура перегонки 50% топлива | Фракц. состав. температура перегонки 95% топлива | Температура застывания | Температура помутнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нормативные данные | 3,0-6,0(л) 1,8-5,0(з) мм2/с | не более 0,20% | не более 860 (л) 840 (з) кг/м3 | не ниже 40 (62) (л) 35 (з) ºС | не выше 280 ºС | не выше 360 ºС | не выше – 10 (л)-35(з) ºС | не выше -5 (л) – 25 (з) ºС |
| 1 | 433 | №1 | АЗС ООО «Парабельнефтепродукты-ТД», Шегарский тр-т 16 | 4,82 | 0,040 | 853,3 | 59,0 | 276,0 | 340,0 | - | - |
| 2 | 435 | №3 | АЗС №1, ООО «Шегарскнефтепродукт», с.Мельниково, 980м на юго-запад с.Нащеково | 4,95 | 0,035 | 851,3 | 64,0 | 275,0 | 348,0 | - | - |
| 3 | 451 | №8 | АЗС ООО «Парабельнефтепродукт-ТД», д.Бугры, ул.Таежная,16 | 4,02 | 0,050 | 857,7 | 55,0 | 273,0 | 342,0 | - | - |
| 4 | 455 | №12 | АЗС №2 ООО «СеверНефтеПродукт» г.Колпашево, ул.Толстого,73 | 4,14 | 0,049 | 850,7 | 44,0 | 265,0 | 354,0 | - | - |
| 5 | 477 | №18 | АЗС ИП Морхинин перекресток Кожевниково-Ювала-Томск | 4,15 | 0,034 | 848,3 | 53,0 | 274,0 | 346,0 | - | - |
| 6 | 526 | №32 | АЗС ИП Конюхов С.А. с.Подгорная,ул.Трактовая | 4,54 | 0,048 | 839,3 | 45,0 | 267,0 | 357,0 | - | - |
| 7 | 796 | №10 | АЗС №48 ОАО «Томскнефтепродукт» ВНК, с.Тунгусово | 2,98 | 0,029 | 826,3 | 27,0 | 217,0 | 305,0 | -35,0 | -15,0 |
| 8 | 867 | №29 | ООО ТГ «Сибирские дороги» с.Турунтаево | 2,98 | 0,038 | 832,0 | 17,0 | 235,0 | 339,0 | -27,0 | -14,0 |
| 9 | 849 | №28 | АЗС №62 ОАО «Томскнефтепродукт ВНК» п.Бакчар ул.Нефтебаза,3 | 2,98 | 0,033 | 831,6 | 44,0 | 235,0 | 338,0 | -35,0 | -25,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Топливо дизельное ЕВРО (ГОСТ Р 52368-2005)

| № п/п | № про-токола | № пробы | Наименование АЗС | Кинем. вязкость при +40ºС, мм2/с | Массовая доля серы | Плотность при 20 ºС | Темп. вспышки в закр тигле | Фракц.состав при темпера-туре 250 ºС (по объему) | Фракц.состав при темпера-туре 350 ºС (по объему) | Фракционный состав (температура перегонки 95% топлива) | Предельная температу-ра фильтруе-мости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нормативные данные | 2,0-4,5 мм2/с | не более 350,0 мг/кг | (820,0-845,0) кг/м3 | не ниже 55ºС | менее 65,0% | не менее 85,0% | не выше 360,0 ºС | не выше -5ºС |
| 1 | 467 | №13 | АЗС №23 ОАО «Томскнефтепродукт ВНК», с.Тунгусово | 2,95 | 300,0 | 844,6 | 60,0 | 36,0 | 92,0 | 352,0 | - |
| 2 | 794 | №7 | АЗС №10 ОАО «Томскнефтепродукт ВНК», с.Володино | 2,40 | 360,0 | 819,2 | 47,0 | 75,0 | - | 307,0 | -34,0 |
| 3 | 792 | №9 | АЗС «Нефтепродукт-М» с.Молчаново ул.Промышленная | 4,50 | 230,0 | 841,2 | 56,0 | 38,0 | 92,0 | 356,0 | -10,0 |
| 4 | 818 | №14 | ОГУП АЗС «Кожевниковское ДРСУ» с.Кожевниково | 2,40 | 270,0 | 841,5 | 60,0 | 40,0 | 92,0 | 353,0 | -8,0 |
| 5 | 825 | №19 | АЗС №1 ООО «СеверНефтеПро-дукт» с.Тогур пер.Клубный,1 | 2,45 | 350,0 | 827,9 | 55,0 | 50,0 | 93,0 | 352,0 | -22,0 |
| 6 | 827 | №21 | АЗС №10 ООО «СеверНефтеПро-дукт» с.Каргасок ул.Проезжая,40 | 2,40 | 464,0 | 829,9 | 34,0 | 53,0 | 94,0 | 351,0 | -20,5 |