Администрация Томской области

ОГУ «Областной  комитет  охраны окружающей среды и природопользования»

Отдел Томская специализированная инспекция государственного экологического контроля и анализа

634041, г. Томск,  пр. Кирова, 14, тел/факс (3822) 56-36-57, тел. 56-36-59

Подразделение аналитического контроля в г. Колпашево

636460, Томская область, г. Колпашево, ул. Обская, 14, тел/факс (38254) 5-30-93

Аттестат аккредитации №  POCC RU. 0001.510342 действителен до 11 декабря 2014 г.

Результаты анализа  атмосферного воздуха на стационарном посту наблюдения

г. Колпашево, ул. Обская,14

май  2011 г.

ПДК м.р. *-  предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества, максимально разовая

| Дата и время отбора | Определяемая характеристика | Концентрация (с), мг/м3 | ПДК м.р.,* мг/м3 | Превышение ПДКм.р., число раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.05.2011 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | 0,016 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 1,8 северный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 9 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 764 |  |  |
| 04.05.2011 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | 0,017 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,4 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3,0 северный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 6 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 761 |  |  |
| 05.05.2011 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | 0,019 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,49 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2,3 северо-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 10 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 760 |  |  |
| 06.05.2011 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | 0,017 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 2,77 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3,5 северо-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 14 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 759 |  |  |

| Дата и время отбора | Определяемая характеристика | Концентрация (с), мг/м3 | ПДК м.р.,* мг/м3 | Превышение ПДКм.р., число раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.05.2011 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,022 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | 0,027 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 1,8 южный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 12 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 756 |  |  |
| 11.05.2011 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | 0,021 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 2,85 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2,8 юго-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 22 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 752 |  |  |
| 12.05.2011 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | 0,006 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | 0,033 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 0,77 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3,6 южный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 24 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 748 |  |  |
| 13.05.2011 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,022 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | 0,66 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3,8 северо-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 12 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 746 |  |  |
| 16.05.2011 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3,1 западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 5 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 759 |  |  |
| 17.05.2011 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | 0,43 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,022 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,56 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3,0 северо-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 8 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 763 |  |  |

| Дата и время отбора | Определяемая характеристика | Концентрация (с), мг/м3 | ПДК м.р.,* мг/м3 | Превышение ПДКм.р., число раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.05.2011 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,022 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,7 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 1,2 юго-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 17 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 761 |  |  |
| 19.05.2011 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 2,01 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2,6 юго-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 22 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 760 |  |  |
| 20.05.2011 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | 0,46 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,055 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,2 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 1,1 юго-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 24 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 755 |  |  |
| 23.05.2011 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,027 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,73 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 1,3 юго-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 18 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 746 |  |  |
| 24.05.2011 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 1,1 западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 5 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 752 |  |  |
| 25.05.2011 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | < 1,0 юго-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 8 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 754 |  |  |

| Дата и время отбора | Определяемая характеристика | Концентрация (с), мг/м3 | ПДК м.р.,* мг/м3 | Превышение ПДКм.р., число раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.05.2011 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,030 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 3,05 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 1,9 восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 8 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 748 |  |  |
| 27.05.2011 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | < 0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 1,4 юго-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 10 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 747 |  |  |
| 30.05.2011 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | < 0,02 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | 0,012 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,3 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3,0 восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 18 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 757 |  |  |
| 31.05.2011 г. 1300 – 1400 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | 0,28 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,050 | 0,2 |  |
|  | Фенол | < 0,004 | 0,01 |  |
|  | Формальдегид | < 0,01 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,44 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 1,3 юго-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | 26 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 750 |  |  |

| Определяемая характеристика | Концентрация среднемесячная, мг/м3 | НП, % | Степень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные частицы (пыль) | < 0,26 | 0 | 1 (низкая) |
| Азота диоксид | < 0,02 | 0 | 1 (низкая) |
| Фенол | < 0,004 | 0 | 1 (низкая) |
| Формальдегид | < 0,01 | 0 | 1 (низкая) |
| Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | 0 | 1 (низкая) |
| Углерода оксид | 1,16 | 0 | 1 (низкая) |

Отбор проб на бенз(а)пирен  проводится  специалистами подразделения аналитического контроля  в г.Колпашево,  пробы  в герметичной упаковке отправляются   на  анализ в подразделение аналитического контроля  отдела Томская СИГЭКиА  г. Томск.